## Slide 2: ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА Анализ грунта, исследование участка строительства
Выезд специалиста на место строительства для визуального осмотра
Замер перепада грунта лазерным нивелиром
Возможности подъездных путей для спецтехники
Составление план-схемы привязки строения к участку и инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, газификации, электроснабжения)
Геологический анализ грунта для выбора подходящего типа фундамента

## Slide 3: Проектирование
Получение технического задания от Заказчика
Предварительная разработка эскизного проекта и сметной калькуляции
Корректировки проекта с согласованием с Заказчиком
Утверждение Заказчиком проектно-сметной документации
Изготовление развернутого эскизного проекта с 3D видами, сметной калькуляции работ и материалов

## Slide 4: Подготовка и разметка участка
Далее происходит разметка строительного участка под основание (фундамент) строения и всех сопутствующих инженерных коммуникаций согласно проекту и установленным нормативам СНиП
При необходимости производится выравнивание земельного участка спецтехникой

## Slide 5: Водоподготовка
При отсутствии централизованного водоснабжения.
Бурение скважины под воду
Траншея под подводку трубы к объекту
Кессон – бетонное кольцо с люком
ПНД (пищевая) труба в энергофлексе с греющим кабелем
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
СЕПТИК
Для площадок с низким уровнем грунтовых вод.
Выемка грунта под траншею и бетонные кольца
Дренажная подсыпка (щебень фракция 25-40мм)
Труба ПВХ 110-160мм (для наружных работ) с утеплением
Бетонные кольца КС15-9
Полимерный люк
АВТОНОМНАЯ БИО-СТАНЦИЯ
Для любого типа грунта.
Выемка грунта под траншею и ёмкость станции
Труба ПВХ 110-160мм (для наружных работ) с утеплением

## Slide 6: ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ: Фундамент столбчатый
Подходит для однородного непучинистого, песчаного и скального грунта с низким уровнем грунтовых вод
Техпроцесс:
бурение отверстий ниже глубины промерзания
Песчаная подушка
Асбестоцементная труба
Армирование
Заливка бетона
Закладная шпилька под обвязочный брус

## Slide 7: Фундамент ленточный малозаглубленный
Подходит для однородного непучинистого, песчаного и скального грунта с низким уровнем грунтовых вод
Техпроцесс:
Траншея
Песчаная подушка
Опалубка
Гидроизолирование
Армирование
Гильза для вентиляционного отверстия
Заливка бетона
Закладные шпильки под обвязочный брус

## Slide 8
Фундамент плитный
Подходит для любых типов грунтов
Фундамент такого типа является железобетонной плитой, уложенной по всей площади строительства. Высокая стоимость затрат на земельные работы и материалы приводит к дороговизне такого фундамента. Его стоит использовать в случае строительства загородных домов малой этажности на слабых грунтах. Часто такой фундамент носит название «плавающий» или плавающая плита. Его стоит возводить на заранее утрамбованной подушке из песка и щебенки, способствующей компенсации перемещений и деформации самого грунта.
Пример утепленной Шведской плиты (УШП)

## Slide 9: Фундамент на винтовых сваях Подходит для болотистых, пучинистых грунтов, плавунов
Анализ грунта - предварительное забуривание свай в 3х точках
Разметка свайного поля производится с использованием лазерного нивелира
Монтаж винтовых свай выполняется спецтехникой
Шаг между сваями не превышает 2,5м
Периметр свайного поля в распор диагонально усиливается металлическим уголком, что придает монолитность конструкции и полностью исключает «раскачивание»

## Slide 10: Использование только высококачественных передовых строительных материалов и технологий
Винтовые сваи (НКТ) диаметром 73-102мм
Высокие антикоррозийные свойства
Литой высокопрочный наконечник
Толстая стенка до 10мм
Герметично заваренный оголовок
Нагрузочная способность до 10 тон
При завинчивании не разрыхляет грунт, что в дальнейшем исключает их раскачивание и проседания
Возможность монтажа в любое время года

## Slide 11: Использование только высококачественных передовых строительных материалов и технологий
Используем только высококачественный пиломатериал
Производство на профессиональной дисковой пилораме с контролем качества
Идеальная правильная геометрия
ГОСТ 8486-86 (сорт 1)

## Slide 12: Обвязка
Обвязка производится брусом с устройством битумной гидроизоляции в два слоя и стягиваются на оцинкованые болтовые и шуруп-болтовые соединения с усиленной шайбой
Все соединительные узлы обвязки выполнены согласно СП 31-105-2002.

## Slide 13: Основание полов
Для лаг используется доска 50х200мм с расстоянием друг от друга 350мм, таким образом мы добиваемся максимальной жесткости пола, при полном отсутствии батутности.
Черновой пол подшивается доской 25х100мм с шагом 200мм
Все примыкающие угловые соединения дополнительно скрепляются усиленными оцинкованными уголками

## Slide 14: Утепление полов и перекрытий
На низ основания пола прокладывается высокопрочная гидро-пароизоляция тип «D». Закрепляется скобами по средствам специализированного пневмоинструмента
В пустоты между лагами укладывается утеплитель (базальтовая крошка плотностью 80-100 кг/м3).
+ Отсутствие швов и мостиков холода
+ Непривлекателен для грызунов

## Slide 15: Настил полов
В качестве предчистовой отделки пола используется влагостойкая фанера (ФСФ) толщиной 18мм уложенная в шахматном порядке с технологическим зазором 5мм.
Также может быть использована шпунтованная доска как чистовой материал

## Slide 16: Бетонная стяжка полов
Полусухая бетонная стяжка придает монолитную жёсткость всей конструкции пола и отлично подходит для укладки керамической плитки и организации полых полов
Гидро (водяной) тёплый пол
Электро тёплый пол

## Slide 17: Каркас стен и перегородок
Для изготовления каркаса стен и перегородок используется доска 50х100мм и 50х150мм. Конструктив каркаса с обязательным диагональным усилением и верхним дополнительным обвязочным контуром.
Оконные и дверные проемы усиливаются врезкой ригеля и дополнительными опорными стойками
Все узлы и элементы каркаса выполнены согласно СП 31-105-2002.

## Slide 18: Стропильная система
Для изготовления стропильной системы используется доска 50х200мм (теплая кровля) и 50х150мм (холодная кровля)
Шаг стропильной системы:
для мансардного этажа 600мм,
- для холодной крыши 700-800мм.
Все узлы стропильной системы выполнены согласно СП 31-105-2002.

## Slide 19: Утепление стен и перегородок
Контур утепления стен выполнен с перехлестом базальтовым утеплителем высокой плотности (не менее 45 кг/м3), что дает гарантию отсутствия его просадки во время эксплуатации сооружения.
Утепление крыши выполняется плитным утеплителем Кнауф Коттедж высокого качества с наружной стороны крыши.

## Slide 20: Пароизоляция и гидро-ветрозащита стен и перегородок
С внешней стороны используется профессиональная гидро-ветрозащитная мембрана тип «A» с устройством вентиляционного зазора.
С внутренней стороны используется паро-гидроизоляция повышенной прочности тип «D», а так же монтируется контробрешетка, что дает нам отсечь пирог утепления воздушными подушками с обоих сторон.

## Slide 21: Пароизоляция и гидро-ветрозащита кровли
С внешней стороны используется профессиональная ветро-влагозащитная мембрана тип «A» с устройством вентиляционного зазора.
С внутренней стороны используется паро-гидроизоляция повышенной прочности тип «D», а так же монтируется контробрешетка, для монтажа внутреннего отделочного материала.
В качестве пароизоляции используется паро-гидроизоляция повышенной прочности тип «D»
Устройство утепленной кровли
Устройство неутепленной кровли

## Slide 22: Материал внутренний отделки потолков
Гипсокартон 9,5мм
Натяжной ПВХ (матовый/глянцевый)
Вагонка (натуральное дерево)

## Slide 23: Материал внутренний отделки стен
Основа под обои, покраску,
штукатурку или кафельную плитку
Применяемые фактуры:
Вагонка
Вагонка «штиль»
Фальш-брус
Блок-хаус
Планкен
Натуральное дерево
Применяемый материал:
ГКЛ – гипсокартонный лист
ГВЛ – гипсоволокнистый лист
СМЛ – стекломагнезитовый лист
ГСП – гипсостружечная плита
Монтируется на горизонтальную контробрешётку

## Slide 24: Материал внутренний отделки полов
Шпунтованная доска
Ламинат
Линолеум
Ковролин
Керамогранит
Кафельная плитка

## Slide 25: Электромонтаж
В качестве электрической разводки внутри каркасного дома используется пожаробезопасный силовой кабель «NYM» с медными жилами 1,5 и 2,5мм, изготовленный по германскому стандарту VDE 0250 и также соответствующий ГОСТу 22483.
Данная кабельная продукция является более современным и усовершенствованным аналогом силового российского кабеля ВВГнг. Его главным отличием является то, что для монтажа в каркасном доме гофра может не использоваться за счет высоких показателей физических свойств кабеля.
Срок службы 40 лет.
Негорючий, пожаробезопасный
электрокабель «NYM»
а также монтаж сетей:
Системы безопасности
Домашний кинотеатр, ТВ, интернет
Систем экономичного электроотопления

## Slide 26: Внутренние инженерные сети
Отопление и ГВС
на природном газе
Отопление и ГВС
на электричестве
Отопление электро-
конвекционное инфракрасное
Отопление на
твердом топливе
Действительно, ни пыли, ни грязи, ни отходов горения при обогреве газом нет. И экономия существенная: дом площадью от 200 кв. м топить твёрдым топливом довольно накладно и по трудозатратам, и по стоимости. Газовый же котёл, установленный в доме площадью 200 кв. м, потребляет 3,5 тонны в отопительный сезон. При этом регулировка температуры происходит автоматически. Основной минус газового отопления – стоимость оборудования. Но обо всём по порядку.
Понятно, что электричество значительно дороже газа и далеко не на всех участках есть возможность выделить несколько десятков киловатт электроэнергии (1 кВт энергии требуется для отопления примерно 10 м 2 . Достаточно высокая стоимость электроэнергии. Возможны перебои с электроснабжением.
Энергоэффективная система нового поколения. Работает по принципу естественной конвекции и не содержит каких-либо вентиляторов, электронных компонентов или воды в своем составе.
невысокая цена,
простота монтажа,
легкие и компактные, можно вешать на стену, как следствие—экономия места,
безопасность (нет открытого пламени),
простота в эксплуатации,
не требуют отдельного помещения (котельной),
не требуют монтажа дымохода,
не требуют особого ухода,
бесшумны,
экологичны, нет вредных выбросов и посторонних запахов.
Могут эффективно работать на всех видах твердого топлива – дерево, торф, уголь, пеллеты, брикеты и т.п.
Достаточно недорогое топливо.
Требуют постоянного контроля и подкладки топлива. Необходимость периодической чистки от отходов сгорания, смол в дымоходе и помещении складирования топлива.

## Slide 27: Внутренние инженерные сети
Водоснабжение
ГВС/ХВС с автоматикой
Фановый и вентиляционный выход
Устройство канализации
Вентиляционный клапан
Вакуумный фановый клапан

## Slide 28: Кровельные материалы
Профилированный металлический лист
(профнастил)

## Slide 29: Кровельные материалы
Металлочерепица

## Slide 30: Кровельные материалы
Ондувилла
Ондувилла — это объемная битумная черепица с уникальной формой и окраской, которая имитирует натуральную черепицу. Она прекрасно сочетается с деревянными, каменными или домами из кирпича.

## Slide 31: Кровельные материалы
Гибкая черепица

## Slide 32: Элементы кровельной системы
Снегозадержатели
Водосточная система — необходимый внешний элемент любого строения. Она необходима для отвода атмосферных осадков с кровли до места стока.
Водосточная система
Снегозадержатели предотвращают неконтролируемый сход снега и наледи с кровли.

## Slide 33: Обшивка цоколя
Профилированный металлический лист
(профнастил)
Виниловой сайдинг
Натуральный и искусственный камень

## Slide 34: Отмостка
Устройство отмостки на винтовых сваях
Бетонная
Тротуарная плитка

## Slide 35: Фасадные материалы
- сорт «А-В» (без выпадающих сучков)
- материал (сосна)
- толщина 16мм, ширина 135мм
- окраска высококачественным био-защитным лаком
Фальш-брус

## Slide 36: Фасадные материалы
- материал (сосна, лиственница, кедр)
- толщина 20мм, ширина 120-140мм
- окраска высококачественным био-защитным лаком
Фасадная доска планкен

## Slide 37: Фасадные материалы
Сайдинг «DOCKE»,«GRAND LINE»
На сегодняшний день одни из самых качественных в своей линейке. По физ. составу бывает: виниловый, акриловый и металлический

## Slide 38: Фасадные материалы
Фасадная плитка «HAUBERK»
Битумосодержащий однослойный материал для облицовки строения. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта.
Фасадная плитка отличается повышенной огнестойкостью и герметичностью, устойчивостью к колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета. Монтируется на основание из OSB3 9-12мм.

## Slide 39: Фасадные материалы
Пробковое покрытие
надёжность и долговечность покрытия
устойчивость к повышенным показателям влажности и накоплению конденсата
сбережение тепла и качественное поглощение звуков
устойчивость к различным агрессивным веществам и огню
пробковое покрытие не поддаётся деформации под воздействием сырости

## Slide 40: Фасадные материалы
ФАХВЕРК
Основой данного фасада является цементно-стружечная плита (ЦСП).
Стыки между плит заполняются специальным герметиком.
Снаружи окрашивается фактурной краской либо наносится декоративное штукатурное покрытие.
В качестве внешнего декора используется окрашенная отшлифованная доска 25х100мм.

## Slide 41: Фасадные материалы
Фиброцементные панели «NICHIHA» (Япония)
Высокая прочность и долговечность (гарантия до 50 лет)
Реалистичные цвета и фактуры
Пожаробезопасен
Экологически чистый
Наногидрофильная самоочистка (эффект самоочистки за счет смывания грязи дождевой водой).

## Slide 42: Фасадные материалы
Технология «Мокрый Фасад»
Основа ЦСП 12мм
Демпферная подложка
Базальтовый утеплитель
Армирующая сетка
Штукатурный слой
Водоэмульсионное окрашивание